## Slide 1: Цель и задачи процедуры «Идентификации возможных стадий возникновения аварий»
1. Выявление отклонений технологических параметров от регламентированных, и их причин, которые могут привести к заданным авариям на оборудовании, при эксплуатации объекта.
2. Прогноз возможных стадий возникновения (инициирования) аварий от отклонения параметра (причины) до реализации заданной аварии, и оценка последствий аварии.
3. Установление существующих приборных слоев защиты на объекте, позволяющих идентифицировать выявленные отклонения, стадии и непосредственно заданную аварию.
4. Определение последовательности срабатывания приборных слоев защиты для установления и согласования признаков перехода с одной стадии возникновения аварии на другую в интересах алгоритмического обеспечения СКД ПБ.
Цель: Определить признаки перехода с одной стадии возникновения (инициирования) аварии на другую в интересах алгоритмического обеспечения СДК ПБ
Задачи:

## Slide 2: Последовательность «Идентификации возможных стадий возникновения аварий»
1. Выбор опасного события (аварии)
2. Идентификация оборудования, связанного с аварией и его характеристик
3. Уточнение отклонений технологического процесса, приводящих к исследуемой аварии
4. Прогноз возможных стадий возникновения аварий, и ее последствий (без учета слоев защиты !!!!)
6. Уточнение мер защиты и параметров их срабатывания
7. Определение последовательности срабатывания слоев защиты и установление признаков перехода с одной стадии на другую
5. Оценка критичности аварии
Рабочая таблица анализа возможных стадий возникновения аварий (АВСВА)
Продолжение рабочей таблицы АВСВА

## Slide 3
Технологическая схема блока колонны стабилизации Т-2001
установки изомеризации цеха № 7 ООО «КИНЕФ»
Процессы: разделение газопродуктовой смеси на стабильный изомеризат и смесь сжиженного углеводородного газа и неочищеннного углеводородного газа, охлаждение и конденсация верхнего продукта, нагрев нижнего продукта в печи Н-2001.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 4
Система дистанционного контроля промышленной безопасности
Термины
Система дистанционного контроля (надзора) промышленной безопасности (СДК ПБ) – комплекс программных и программно-аппаратных средств, а также специализированных технических средств, обеспечивающих непрерывное получение, обработку и передачу в режиме реального времени информации о значениях параметров технологических процессов и процессов обеспечения функционирования опасного производственного объекта, определяющих его безопасность, о состоянии систем противоаварийной защиты и их срабатывании, состоянии технических устройств, а также о регистрации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте (ОПО).
Пилотный образец – прототип будущей системы дистанционного контроля (СДК) промышленной безопасности (ПБ) ООО «КИНЕФ», который решает задачу дистанционного контроля промышленной безопасности в части контроля параметров технологического процесса модельного объекта «Установка изомеризации цеха по производству высокооктановых компонентов бензина ООО «КИНЕФ» и служит для формирования облика системы, формирования и отработки решений по информационному и программному обеспечению СДК ПБ ООО «КИНЕФ».

## Slide 5
Система дистанционного контроля промышленной безопасности
Цели
Целью создания СДК ПБ является управление рисками возникновения аварий на опасных производственных объектах, раннее распознавание и прогнозирование развития предаварийных ситуаций, обеспечение возможности принятия превентивных мер для предотвращения аварий.
Цели создания пилотного образца СДК ПБ:
– отработка на примере объекта «Установка изомеризации цеха по производству высокооктановых компонентов бензина» технологии создания системы СДК ПБ опасных производственных объектов ООО «КИНЕФ»;
– оценка содержания и объема работ по созданию СДК ПБ в части контроля параметров технологического процесса отдельных опасных производственных объектов, эксплуатируемых ООО «КИНЕФ»;
– оценка целесообразности масштабирования пилотного образца СДК ПБ на все опасные производственные объекты ООО «КИНЕФ», а также минимизация рисков, сокращение времени и затрат на разработку и запуск проекта создания СДК ПБ ООО «КИНЕФ».

## Slide 6
Система дистанционного контроля промышленной безопасности
Структура
АСУ ТП ООО «КИНЕФ» (верхний уровень)

## Slide 7
Система дистанционного контроля промышленной безопасности
АРМ РТН
Окно «Текущее состояние ОПО»

## Slide 8
Система дистанционного контроля промышленной безопасности
АРМ РТН
Окно «График состояния ОПО КИНЕФ»
00:00
12:00

## Slide 9
Система дистанционного контроля промышленной безопасности
АРМ РТН
Окно «График состояния установок»

## Slide 10
Система дистанционного контроля промышленной безопасности
АРМ РТН
Окно «Архив состояния ОПО»
Примечание – На графике показана динамика изменения состояния при автономных испытаниях ПК «СДК ПБ» на стенде исполнителя работ (с 01.11.2021 по 31.01.2022)

## Slide 11
Система дистанционного контроля промышленной безопасности. АРМ инспектора Ростехнадзора
Доступ
Удаленный доступ через портал КИНЕФ
Примечание – Доступ к АРМ инспектора РТН осуществляется через защищенное соединение посредством браузера. Для организации соединения требуются установка на компьютере пользователя специального ПО и регистрация пользователя на портале КИНЕФ.

## Slide 12
Система дистанционного контроля промышленной безопасности. АРМ инспектора Ростехнадзора
Доступ
Основное окно АРМ инспектора РТН